## Slide 1
VERTICRANE · 경사 센서 벤치 비교
HWT9037 vs SCL3300
원시 잡음 수치는 두 센서의 순위를 뒤집어 놓는다.
그 수치가 왜 틀렸고, 대역폭을 맞추면 무엇이 남는가.
2026-08-29 · Raspberry Pi Zero 2 W · Modbus RTU + SPI0 CE1
잡음 150 s / 25 Hz / 3,750 샘플 · 주파수응답 3분 · 스케일 12–14° 3쌍

## Slide 2
결론
재려는 것에 따라 답이 갈린다
재려는 것 | 판정 | 근거
1 % 기울기 같은 정적 각도 | 동등 | 오차는 센서가 아니라 설치가 지배
지속적인 흔들림 | 동등 | 최악 조합조차 잡음의 252배
삐걱거림 같은 짧고 작은 외란 | SCL3300 | HWT는 약 10배 큰 외란을 요구
마지막 줄이 결정적일 수 있다. HWT9037은 2–3 Hz에서 꺾이고 작은 신호는 양자화에 막히므로,
크레인이 삐걱거리는 중에도 "안정"이라고 답할 수 있다.

## Slide 3
먼저 나온 답
원시 수치는 HWT9037의 압승이라고 말한다
정지 상태 150초, 각자의 각도 출력을 그대로 놓고 잰 표준편차.
HWT9037 ANGX σ
0.0005 °
peak-to-peak 0.0030°
SCL3300 ANGX σ
0.0097 °
peak-to-peak 0.0879°
겉보기 차이
19 ×
HWT9037이 조용해 보인다
여기서 멈추면 결론은 하나뿐이다.
그런데 같은 데이터에 이 결론과 양립할 수 없는 숫자가 둘 있다.

## Slide 4
반증 하나
HWT9037의 잡음이 자기 눈금보다 325배 작다
정지한 센서의 |acc|는 중력 그대로 1 g여야 하고, 그 흔들림은 순수한 측정 잡음이다.
항목 | HWT9037-485 | SCL3300
분해능 | 0.488 mg/LSB | 0.083 mg/LSB
¦acc¦ σ | 0.0015 mg | 0.1508 mg
150초 peak-to-peak | 0.008 mg | 2.428 mg
σ ÷ 자기 LSB | 1/325 | 1.8
ADC 한 칸을 못 넘는 잡음은 필터 없이 존재할 수 없다. 150초 동안 움직인 전체 폭이 자기 LSB의 1/61이라는 것은,
그 시간 내내 출력이 사실상 상수였다는 뜻이다.

## Slide 5
반증 둘
평균을 내도 나아지지 않는 출력
백색잡음은 N개를 평균 내면 1/√N로 줄어든다. 이미 평활된 출력은 꿈쩍하지 않는다.
Chart: 
| 1 | 2 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100
HWT9037 실측 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004
SCL3300 실측 | 0.0098 | 0.0073 | 0.0033 | 0.0023 | 0.0014 | 0.0009 | 0.0006
백색잡음이라면 (SCL) | 0.0098 | 0.0069 | 0.0044 | 0.0031 | 0.002 | 0.0014 | 0.001
HWT9037은 100개를 평균 내도
수평을 유지한다.
연속 샘플이 서로 독립이 아니라는 뜻이고,
그 값은 잡음이 아니라 필터의 바닥이다.
SCL3300은 1/√N를 따라 내려가
N=100에서 0.0006°로 만난다.
가로축은 평균 구간, 세로축은 각도 σ(도), 로그.

## Slide 6
대가
필터는 진짜로 일어난 일도 지운다
측정 중 책상을 건드렸다. 두 센서가 같은 순간에 5σ 이벤트를 잡았으니 실재한 사건이다.
충격 중 최대 편차 · HWT9037
0.98 mg
자기 LSB의 2칸
충격 중 최대 편차 · SCL3300
21.4 mg
258 LSB
감쇠비
22 ×
주파수 때문이지 진폭이 아니다
각도 출력으로 보면 HWT9037은 0.004° 범위에만 머물렀고 SCL3300은 0.35° 움직였다.
이 장비의 판정 로직이 하는 일은 "크레인이 안정되었는가"를 묻는 것이다.
짧은 흔들림을 지워버리는 출력은 흔들리는 중에도 "안정"이라고 답할 수 있다.

## Slide 7
흔들어서 측정
필터의 코너는 2–3 Hz다
잡음 바닥의 40배(100–200 mg)로 3분을 흔들고 4초 창으로 훑어 주파수별로 분류했다.
대역 | 창 | HWT9037 | SCL3300 | 비 | 1차 fc
0.00 – 0.35 Hz | 24 | 203.7 mg | 209.8 mg | 1.03 | —
0.35 – 0.70 Hz | 5 | 133.6 mg | 132.3 mg | 0.99 | —
0.70 – 1.40 Hz | 4 | 113.8 mg | 119.1 mg | 1.05 | 3.22 Hz
1.40 – 2.80 Hz | 3 | 103.5 mg | 122.9 mg | 1.19 | 3.09 Hz
2.80 – 5.60 Hz | 9 | 19.1 mg | 42.6 mg | 2.24 | 1.98 Hz
HWT9037은 1.4 Hz까지 SCL3300을 5 % 이내로 따라온다 — "느린 것도 못 본다"는 인상은 틀렸다.
충격의 22배 감쇠는 진폭이 아니라 주파수 때문이었다. 순간 충격 에너지는 이 곡선의 오른쪽 바깥에 있다.

## Slide 8
검출 여유
지속적인 흔들림은 두 센서 모두 여유롭게 잡는다
가진을 각도로 환산하고 각 센서의 정지 잡음으로 나눈 값.
가진 | HWT9037 | 잡음 대비 | SCL3300 | 잡음 대비
느림 (0–0.35 Hz) | 11.67° rms | 23,000배 | 12.02° rms | 1,240배
중간 (0.7–1.4 Hz) | 6.52° rms | 13,000배 | 6.82° rms | 703배
빠름 (2.8–5.6 Hz) | 1.09° rms | 2,180배 | 2.44° rms | 252배
가장 불리한 조합조차 잡음의 252배다. 이 요구사항만 놓고 보면 두 센서는 교체 가능하다.
갈리는 것은 크기가 아니라 지속 시간이다.

## Slide 9
눈금과 재현성
분해능과 정밀도는 다른 것이다
사양이 아니라 150초 기록에서 실제로 나타난 값들의 최소 간격.
필드 | 실측 눈금 | 부품 사양 | 150초간 고유값
HWT9037 AccX/Y | 1.0 mg | 0.488 mg | 2개
HWT9037 AccZ | — | 0.488 mg | 1개
SCL3300 Acc | 0.08 mg | 0.083 mg | 20–25개
HWT9037 Ang | 0.001° | 0.001° | 4–5개
SCL3300 Ang | 0.0054° | 0.00549° | 17–18개
드라이버가 HWT9037 가속도를 1 mg로 반올림해 부품 분해능의 절반을 버리고 있다. AccZ는 150초 동안 값이 하나뿐이었다.
각도 눈금은 HWT9037이 5.4배 곱지만, 그 가속도계 1 LSB는 각도로 0.028°다 — 0.001°는 분해가 아니라 보간이다.

## Slide 10
대역폭
SCL3300은 느리게 읽는 것이 아니라 평균 내야 한다
내부 LPF가 10 Hz이고 출력 레이트 제어가 없다. 띄엄띄엄 읽으면 0.5–10 Hz 잡음이 접혀 들어온다.
출력 레이트 | 솎아내기 σ | 평균 σ | 이득
5 Hz | 0.00993° | 0.00325° | 3.1배
1 Hz | 0.00854° | 0.00137° | 6.2배
0.5 Hz | 0.00880° | 0.00087° | 10.2배
0.2 Hz | 0.00810° | 0.00062° | 13.1배
솎아내기는 출력을 아무리 낮춰도 σ가 0.009°에서 내려오지 않는다. N개 평균은 그 자체가 안티앨리어싱 필터다.
25 Hz는 HWT9037에는 과잉이지만 SCL3300에는 최적이다 — LPF 10 Hz에 Nyquist 12.5 Hz로 맞고, 이웃 샘플이 독립이다.

## Slide 11
실사용 판단 (1)
1 % 기울기 — 둘 다 문제없다
1 % 기울기는 0.5729°다. 오차 항목을 같은 단위에 놓으면 승부가 센서에 있지 않다.
항목 | 각도 | % 기울기
HWT9037 정밀도 (25 Hz) | 0.0005° | 0.0009 %
SCL3300 정밀도 (0.5 Hz) | 0.0014° | 0.0024 %
SCL3300 정밀도 (25 Hz) | 0.0097° | 0.0169 %
HWT9037 드라이버 반올림 후 | 0.0573° | 0.1000 %
자세 재현성 (설치 오차) | 0.2500° | 0.4363 %
예산을 지배하는 것은 설치다. 자세 재현성 0.25°가 그 자체로 0.44 % 기울기이며, 가장 나쁜 센서 항목보다 4배 크다.
같은 노력을 장착 정밀도와 영점 관리에 쓰는 편이 훨씬 크게 남는다.

## Slide 12
실사용 판단 (2)
삐걱거림 — 여기서는 SCL3300이다
삐걱거림은 짧고, 빠르고, 작다. HWT9037이 불리한 세 조건이 한꺼번에 걸린다.
3–5 Hz 최소 검출 · HWT9037
0.257 °
4.48 mg · 0.448 % 기울기
3–5 Hz 최소 검출 · SCL3300
0.026 °
0.45 mg · 0.045 % 기울기
요구 외란 크기 차이
10 ×
HWT9037이 더 큰 것을 요구
책상 충격이 더 작았다면 | HWT9037 카운트 | SCL3300 카운트
실제 (21.4 mg) | 1 | 258
1/5 | 0.2 | 52
1/20 | 0 | 13
그 충격의 1/5 크기 외란은 HWT9037에게 완전히 보이지 않고, SCL3300에게는 52카운트로 또렷하다.

## Slide 13
정확도와 스케일
절대 정확도는 HWT9037, 스케일은 무승부
중력은 눈금이 필요 없는 유일한 기준이다. 스케일은 12–14° 회전 세 쌍으로 쟀다.
항목 | HWT9037-485 | SCL3300
¦acc¦ 평균 | 1.00102 g | 0.99586 g
1 g 대비 오차 | +0.10 % | −0.41 %
150초 드리프트 | <0.0002 °/분 | <0.0004 °/분
스케일 비 (3쌍 평균) | 기준 | +0.6 % ± 1.4 %
각도는 축들의 비에서 나오므로 세 축 공통 감도 오차는 상쇄된다. 그리고 감도 오차는 잡음과 달리 교정으로 없앨 수 있다.
스케일은 세 쌍이 +2.15 / −0.70 / +0.33 %로 갈렸는데, 그 편차 자체가 측정 한계다 — 센서가 아니라 자세 재현성에서 온다.

## Slide 14
통합
공유 SPI 버스는 영향이 없다
e-paper 패널이 CE0, SCL3300이 CE1. 패널이 전체 리프레시를 도는 동안 100 Hz로 읽었다.
항목 | SCL3300 단독 | e-paper 리프레시 동시
샘플 | 500 / 5 s | 2,000 / 20 s
실측 레이트 | 100.0 Hz | 100.0 Hz
최악 루프 지연 | 10.1 ms | 11.5 ms
CRC 오류 | 0 | 0
간섭은 1.5 ms뿐이다. 1.4초 리프레시 중 실제로 버스를 점유하는 구간이 10 ms 남짓이고 나머지는 BUSY 폴링이기 때문이다.
경합이 없는 이유는 셋이다 — 패널이 MISO를 쓰지 않고, 둘 다 SPI 모드 0이며, 커널이 전송을 직렬화한다.

## Slide 15
남은 결정
대체인가 병행인가
비교는 끝났다. 갈림길은 SCL3300에 자이로가 없다는 점에서 갈린다.
 | 대체 | 병행
변경 범위 | recorder.py 샘플 소스 | 레코드 포맷 또는 파일 분리
걸리는 곳 | 128바이트 레코드의 자이로 필드 | 기존 .dat 파일과의 호환
확인 필요 | stability.py가 자이로를 쓰는지 | 전력·CPU
어느 쪽이든 삐걱거림 판정이 결정 기준에 들어가야 한다.
잡음만 보면 HWT9037이 매력적이지만, 그 잡음이 낮은 이유와 짧은 흔들림을 못 보는 이유가 같은 것이다.
SENSOR_COMPARISON.md · dev/sensor_compare.py · scl3300.py